ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН

Администрация муниципального образования

илькинское сельское поселение

постановление

от _14 ноября 2012 года 							 № _64__

с. Илькино

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Илькинское сельское поселение»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Илькинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского района Владимирской области (прилагается).

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации муниципального образования

Илькинское сельское поселение						 Н.А Катина

Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования

Илькинское сельское поселение

от _14._11. 2012_ г. № __64__

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование Илькинское сельское поселение входит в состав Меленковского района Владимирской области.

Располагается к юго – востоку от территории областного центра г. Владимир на 30 км автомобильной дороги регионального значения Касимов – Муром – Нижний Новгород.

В состав Илькинского СП входят 13 населенных пунктов: с. Войново, д. Двоезёры,
д. Двойново, с. Илькино, п. Кочетки, д. Крутцы, с. Кудрино, д. Кулаки, д. Лехтово, д. Мильна,
д. Осинки, п. Осинковский, д. Рамень

Административным центром поселения является с. Илькино.

Численность населения Илькинского СП на 01.01.2012 – 3260 человек.

Климат умеренно-континентальный:

- среднегодовая температура воздуха:	+ 3,5 С0;

- средняя температура января:		- 11,5 С0;

- средняя температура июля:		+ 19 С0;

- безморозный период:			132 – 135 дней в году;

- глубина снежного покрова:		50 – 70 см;

- глубина промерзания почвы:		60 – 100 см;

- среднегодовое количество осадков 550 мм, из которых 70 % выпадает в теплый период года;

- преобладающими являются ветры южного и юго-западного направлений, скорость ветра в среднем составляет 4,0 м/с.

Теплоснабжение муниципального образования Илькинское сельское поселение осуществляется:

с. Войново – от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

д. Двоезёры – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей  (у 90 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Двойново – от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 75 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

с. Илькино – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено 90 % хозяйств), горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

п. Кочетки – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – отсутствует;

д. Крутцы – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено 90 % хозяйств), горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

с. Кудрино – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 85 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Кулаки – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 80 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Лехтово – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено 90 % хозяйств), горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

д. Мильна – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 90 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Рамень – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 95 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Осинки – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 80 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

п. Осинковский – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – отсутствует.

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании Илькинское сельское поселение локальных теплоисточников:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Илькинской СОШ | с. Илькино | КЧМ-7 ГНОМ | 5 | 96,0 | газ | 0,2 |
| 2. | Котельная ДДУ № 24 | с. Илькино | КЧМ-7 ГНОМ | 2 | 96,0 | газ | 0,02 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

В деревнях и селах муниципального образования Илькинское сельское поселение преобладает одноэтажная застройка усадебного типа. Общий жилой фонд составляет 87784,93 м2.

Новое жилищное строительство ведётся индивидуальными застройщиками. Отопление жилых домов индивидуальное, печное, газовое.

На территории муниципального образования Илькинское сельское поселение расположены:

1 школа, 1 детский сад, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 4 сельских дома культуры (на 550 мест), 2 сельских клуба (по 100 мест каждый), 3 почтовых отделения, 1 отделение сберегательной кассы.

Планируется строительство жилого квартала площадью 34.58 га, расположенного в юго-западной части с. Илькино.

2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В связи  с газификацией Меленковского района предполагается произвести перевод отопления жилых домов в муниципальном образовании Илькинское сельское поселение на индивидуальное отопление газовыми бытовыми котлами, а отопление муниципальных учреждений локальными газовыми котельными. Отопление остальных потребителей тепловой энергии будет производиться самостоятельно.

Модернизация теплоэнергетического комплекса позволит обеспечить потребителей тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями действующих нормативно- правовых актов.

3.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Требуется провести реконструкцию существующих тепловых сетей:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Илькинской СОШ | с. Илькино | 0,2 |
| 2. | Котельная ДДУ № 24 | с. Илькино | 0,02 |